TEHNIČNO POROČILO - Kazalo vsebine:

1.	TEHNIČNO POROČILO	2

1.1	Uvod	2

2	PREDHODNO IZDELANA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA	2

3	OPIS OBSTOJEČEGA STANJA IN PREDVIDENIH UREDITEV	2

3.1	Obstoječe stanje	2

3.2	Predvideni posegi	2

4	TRASA KANALOV	5

5	POGOJI IZVEDBE DEL NA KRIŽANJIH KANALIZACIJE Z OSTALIMI PODZEMNIMI VODI IN JAVNO INFRASTRUKTURO	6

# TEHNIČNO POROČILO

## Uvod

Pričujoča dokumentacija obravnava obnovo obstoječe mešane kanalizacije na Čatežu ob Savi. Projekt obsega obnovo obstoječih kanalov v naselju Čatež ob Savi, izvedbo novih revizijskih jaškov na lomih kanalov in kanalizacijskih priključkih na Čatežu ob Savi.

Predvidena gradnja na Čatežu ob Savi predstavlja sanacijo obstoječega stanja, ki se s tem posegom ne poslabšuje. Izboljšana bo prevodnost in stabilnost kanalov, prispevne površine in odtočne količine pa se ne bodo povečevale!

# PREDHODNO IZDELANA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Rešitve v tem projektu se smiselno navezujejo na predhodno izdelano projektno in tehnično dokumentacijo:

- »Prostorska opredelitev reševanja kanalizacije Čatež«, idejna opredelitev, ki jo je izdelal Vodnogospodarski inštitut, Izpostava Brežice aprila 1996

- »Kanalizacija Brežice«, PGD, št. proj. 3770/2007, april 2007, ki jo je izdelalo podjetje Primorje d.d., Ajdovščina

- Projektna naloga investitorja Občine Brežice

# OPIS OBSTOJEČEGA STANJA IN PREDVIDENIH UREDITEV

## Obstoječe stanje

Čatež ob Savi

Na obravnavanem območju je problematika zbiranja in odvodnje fekalnih in meteornih vod le delno urejena, obstoječa kanalizacija je mešanega tipa.

Meteorne in fekalne vode se zbirajo v obstoječih kanalih, ki pa so na določenih odsekih že dotrajani in posledično ne opravljajo več osnovne funkcije odvodnje, pač pa predstavljajo vir onesnaženja podtalja in podtalnice. Obstoječe cevi so iz betona na pero in utor. Stiki so ponekod zamaknjeni in posledično ne tesnijo, cevi se krušijo, tako da o vodotesnosti sploh ne moremo govoriti.

Odpadne vode se iz zbirnih kanalov izlivajo v reko Savo, ponekod pa tudi na proste površine, kjer neovirano pronicajo v podtalje.

## Predvideni posegi

3.2.1 Kanalizacija Čatež ob Savi

# Projekt obsega obnovo obstoječih kanalov, izvedbo novih revizijskih jaškov na lomih kanalov in na priključkih hišnih kanalov na glavne kanale.

# Trasa obstoječih kanalov se ne bo spreminjala.

# Obnova kanalov se bo izvedla na naslednji način:

- Poškodbe daljših odsekov - relining (vložek)

Relining je predviden na trasi obstoječe kanalizacije Čatež ob Savi, in sicer na obstoječih kanalih Obst.1 in Obst.2.

Metoda omogoča strukturno obnovo poškodovanih kanalizacijskih cevi brez izkopavanja.

Postopek obnavljanja

Pri postopku obnove se v kanal, ki ga je potrebno obnoviti, z notranje strani potisne cevast vložek, predhodno impregniran s smolo, katerega mere so enake meram obstoječe cevi. Vložek se po kanalu potiska s hidrostatičnim tlakom, ki ga ustvarja vodni stolp, visok 6-8 metrov. Zaradi pritiska vode se vložek in s tem smola, s katero je prepojen, enakomerno in tesno prilagodi poškodovanim stenam napeljave. Na ta način se izvede obnova vseh površin, ne glede na obliko in material, iz katerega so izdelane, četudi so zelo poškodovane. Ko je obloga vnesena v cev, se smola polimerizira s postopnim segrevanjem vode, ki je v vložku. Po polimerizaciji smole v stari cevi nastane nova, ki jo odlikujejo izjemne mehanske lastnosti in velika odpornost proti kemikalijam. Tako obdelana notranjost cevi je izredno gladka, kar omogoča boljši pretok in preprečuje nabiranje usedlin.

Grafični prikaz postopka obnove

A - Vstavljanje s smolo impregniranega vložka v notranjost poškodovane cevi.

B - Potiskanje vložka po cevi s hidrostatičnim tlakom.

C - Polimerizacija vložka s segrevanjem vode.

Glavne faze postopka obnove

1 - Pritrditev impregniranega vložka na krivino za vnos

2 - Polnjenje vložka z vodo

3 - Napredovanje vložka po cevi

4 - Napredovanje vložka, kot ga je mogoče videti skozi odprtino kanalizacijskega jaška

5 - Zaustavitev vložka v končnem kanalizacijskem jašku

Druge strukturne značilnosti materiala

Omogočajo izdelavo zelo tankih prevlek, s čimer se izognemo občutnemu zmanjšanju pretočnosti kanalov. Ena od glavnih prednosti metode obnavljanja je, da je vložek mogoče potisniti v podzemne cevi skozi obstoječe odprtine brez izkopavanja, ne da bi bile potrebne cestne zapore, kar je nedvomno preprosteje in hitreje kot pri večini drugih, klasičnih načinov popravila napeljav.

Prednosti
Prednosti metode relininga so hitra izvedba del brez izkopavanj, minimalno oviranje prometa, namenska zasnova, identifikacija in sledljivost izdelka, neprepustnost, odlične mehanske lastnosti, maksimalna pretočnost tekočin, kemična inercija, odpornost proti izrabi, neprevodnost, dolga življenjska doba in manjši stroški.

- Točkovna sanacija

Točkovna sanacija je predvidena na obstoječem kanalu Obst.1, in sicer pod regionalno cesto, poškodbe so na razdalji 8.0m in 11.5m od revizijskega jaška Obst.1-4.

Je metoda za lokalizirano obnovo vseh vrst poškodovanih cevi. Dela je mogoče opraviti v kratkem času, brez kakršnihkoli izkopavanj in z občutno nižjimi stroški kot pri drugih metodah. Gre za tehnologijo, ki je najprimernejša za popravila na splošno dobro ohranjenih ceveh.

Tehnika
Po natančnem lociranju poškodovanega mesta se ekspanzijski cevni vložek, prevlečen s tkanino iz klobučevine (filca) in prepojen s smolo vstavi v staro cev, ob pomoči prožnih pnevmatskih prečk in televizijskih naprav. Ko je impregniran cevni vložek nameščen na predvideno mesto, ga zračni tlak pritiska ob stene poškodovane cevi, vse dokler smola ne prodre v vse odprtine in razpoke. Ko se smola strdi, se packer izvleče iz cevi, za njim pa ostane popolnoma gladka in obnovljena stena cevi.

Oprema

- Ekspanzijski cevni vložek (packer)
Napihuje se z zrakom, dokler se s smolo prepojena tkanina ne prilepi na stene cevi in smola postopoma ne zapolni odprtin in razpok na poškodovanih delih.

b) Impregnirana tkanina
Tkanina, odporna proti koroziji in preizkušena v več kot 20 letih uporabe na različnih področjih. Je dvostranska in jo je mogoče optimalno prepojiti s smolo.

c) Pnevmatske prečke
So izredno prožne in primerne za vstavljanje vložka v zelo ozke dele napeljave, saj omogočajo natančno pozicioniranje packerja, zagotavljajo stabilnost med postopkom obnove in dovajajo packerju kompresiran zrak za napihovanje.

- Sanacija jaškov

Sanacija vseh obstoječih revizijskih jaškov je predvidena na kanalih Obst.1 in Obst.2.

Grobo sanacijo poškodb se izvede z betonom in cementno malto, če je potrebno pa tudi z hitrovezočimi maltami (npr.RAPID, BAMS). Vodotesnost jaškov se doseže z uporabo kakovostnih in obstojnih premazov, ki se jih nanaša na notranje stene in na dno jaškov (npr. Krystol T1 in T2, Baricote). Če so v jašku aktivni vdori zunanje talne vode, se predhodno uporabi material podoben cementu (npr. Krystol PLUG), ki se v stiku z vodo oblikuje v trdo maso. Maso se nato vtisne v odprtine ali razpoke, kjer takoj zaustavi vdor vode, ki pronica ali teče skozi razpoko oziroma odprtino.

Izvedba novih revizijskih jaškov

Revizijski jaški so locirani glede na tehnične zahteve javnih kanalizacij in dejanskih razmer na terenu. Točne lokacije revizijskih jaškov, zaradi slepih priključkov, so znane le na odsekih, kjer je bilo izvedeno snemanje kanalizacije (razvidno iz grafike). Lokacije ostalih priključkov s posameznih gospodarskih in stanovanjskih parcel v tej fazi niso v celoti znani, zato je lega revizijskih jaškov (skladno z navodili naročnika) tem priključkom le delno prilagojena. Mesta in vrsto eventuelno potrebnih dodatnih priključkov (slepi priključek na cev, slepi ali revizijski jašek) se določi ob izgradnji, na licu mesta v prisotnosti projektantskega nadzora.

# TRASA KANALOV

- Obstoječi kanal (Obst.1) v ulici Rimska cesta poteka od gostilne Les naprej proti Dvorcam in se zaključi pri zadnjih hišah na obravnavani ulici. Kanal BC DN300mm poteka na delu trase ob cesti oz. v pločniku, na delu v cesti, pri hišni št.Rimska cesta 64 pa se usmeri proti hišam in poteka po zelenicah, dovozih, od preusmeritve naprej se dimenzija kanala spremeni na BC DN150mm ter na koncu na BC DN100mm.

- Obstoječi kanal (Obst.1) v ulici Zagrebška cesta poteka od gostilne Les naprej v pločniku proti regionalni cesti R1-219/1480, jo prečka, poteka pod mostom avtoceste in se zaključi v Savi. Dimenzija kanala je BC DN500mm. Na kanal se za prečkanjem regionalne ceste priključi kanal BC DN300mm, kateri poteka pod hišami na Rimski cesti in se zaključi pri hišni št. Rimska cesta 22.

- Obstoječi kanal (Obst.2) v Čateški ulici poteka od gostilne Les ob pešpoti do ceste na Čateški ulici, nato pa v tej cesti do hišne št. Čateška ulica 25, kjer se zaključi. Dimenzija kanala je do križišča pri hišni št. Čateška ulica 20 BC DN400mm, naprej pa BC DN300mm.

- Na kanal v Čateški ulici se pri hišni št. Čateška ulica 20 priključi kanaleta, naprej kanal BC DN300mm, kateri poteka med hišami in nato v travniku, sadovnjaku do požiralnika na cesti proti hišnim št. Čateška ulica 28, 30, 32, 34, dolžine cca. 110m.

- Obstoječi kanal (Obst.4) na Šentviški poti poteka od priključka na kanal v Čateški ulici pri hišni št. Čateška ulica 9 naprej v cesti do zadnje hiše v ulici, en del kanala pa poteka pod hišami Šentviška pot 12, 14, 16 in se pri objektu Čateška ulica 12 priključi na kanal v cesti. Dimenzija kanalov je PVC d300mm.

# POGOJI IZVEDBE DEL NA KRIŽANJIH KANALIZACIJE Z OSTALIMI PODZEMNIMI VODI IN JAVNO INFRASTRUKTURO

Iz naročnikovih podatkov ter podatkov upravljavcev drugih infrastrukturnih in komunalnih vodov ter terenskega ogleda je razvidno, da s predvidenim posegom tangiramo tudi obstoječe podzemne vode. Podatki o križanjih so prikazani v grafičnem delu in so informativni. Dejanska križanja je potrebno ugotoviti  na licu mesta. Križanja so sledeča:

križanje z NN in VN kablovodi

križanje z TK kablovodom

križanje z vodovodom

Izvajalec je dolžan vse podatke o obstoječih komunalnih in ostalih vodih preveriti in skupaj z ostalimi upravljalci organizirati zakoličbo in odkrivanje posameznih vodov ter prečkanja izvajati po zahtevah njihovih upravljavcev.

Za morebitne poškodbe le-teh odgovarja in nosi vse posledice izključno izvajalec.

Za izvedena dela in križanja z obstoječimi komunalnimi, elektro, PTT in ostalimi vodi mora izvajalec izdelati evidenčno dokumentacijo z vrisanimi detajli križanj in le to dostaviti posameznim upravljavcem in investitorju.

Predvidena in morebitna križanja (obstoječa infrastruktura) se izvajajo na sledeči način:

Odgovorni projektant:

Andrej Škofljanec, univ.dipl.inž.gradb