PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo PGD projektne dokumentacije za Vodni center Brežice

1.	SPLOŠNO

Projekt obravnava izgradnjo vodnega centra Brežice in sicer na levem bregu  v bližini jezovne zgradbe HE Brežice. Območje predvideno za gradnjo je v naravi nepozidano kmetijsko zemljišče, nahaja se v območju Državnega prostorskega načrta za hidroelektrarno Brežice. Center je predviden na zemljiščih 6519/0,  6515/0, 3475/19,  3461/560, 3461/411 vse k.o. 1301 - KRŠKA VAS. Zemljišče ni ustrezno komunalno opremljeno.

2.	SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

Projektna dokumentacija se izdela v dveh samostojnih fazah, ki omogočata ločeno pridobivanje gradbenega dovoljenja in sicer se ločijo ureditve nasipa, prestavitve drenažnega kanala, vtočnega in iztočnega objekta v 1.fazo ter preostale ureditve v 2. fazo projektne dokumentacije. Natančen obseg razmejitve med fazama se z naročnikom določi v postopku projektiranja.

Predvidena je izgradnja vodnega centra Brežice. Umeščen je v neposredni bližini jezovne zgradbe HE Brežice. Sestavljajo ga kajakaška proga z pripadajočo zunanjo ureditvijo in objekt –čolnarna. V sklopu vodnega centra se predvidi okoli 2 ha velike vodna površina, vse brez poviševanja terena in umeščanja grajenih objektov. Zunanja ureditev obsega cca 13 ha površine.

Kajakaška proga je sestavljena iz  zapornice za regulacijo dotoka vode iz akumulacije, štartnega umirjevalnega jezera, glavnega korita z vmesnimi razširitvami, ciljnega umirjevalnega jezera,  transportnega traku za transport čolnov na štart, izpustnega dela v podslapje HE Brežice. V sklopu zapornice je potrebno predvideti tudi prevoznost za potrebe vzdrževanja bazena HE Brežice.

Gradnja objektov se izvede na nasipu, ki je predmet projekta, sestavni del je tudi prestavitev drenažnega kanala, ki je predviden po projektu PGD za objekt HE Brežice Infrastrukturne ureditve, ki ga je pod številko IBBR-A201/010A v maju 2014 izdelalo podjetje IBE d.d. Ljubljana.

Korito se izdela iz vodotesnega armiranega betona (stene in dno), enako tudi štartno in ciljno jezero.

Proga mora zagotavljati atraktivnost že pri pretoku 6,00m3. Gladina vode mora biti čim bolj poravnana s koto predvidene ureditve okoliškega terena tako, da je boljša preglednost gledalcev nad dogajanjem na progi.

Deroči tok se izvede s pomočjo prestavljivih in fiksnih ovir.

Tehnični podatki kajak steze:

•	Dolžina proge cca 250 m

•	Višinska razlika cca 5,00m

•	Širina korita cca 10,00 m

•	Pretok 4-12 m3/s

Za transport čolnov med zgornjim štartnim jezerom in spodnjim ciljnim jezerom se postavi transportni trak. S transportnim trakom se zagotovi neskončna dolžina proge. Širina transportnega traku mora biti takšna da zagotavlja transport »RAFTOV«.

Predvidi se sistem za postavitev vratic za izvedbo tekmovanj v slalomu na divjih vodah. Sistem mora omogočiti vzdolžni in prečni premik vratic. Omogočati mora tudi regulacijo višine.  Vrata sestavljata dva viseča količka, pobarvana z zelenimi in belimi obroči pri točnih ter rdečimi in belimi obroči pri protitočnih vratih. Spodnji obroč je vedno bele barve. Vsak obroč je visok 20 centimetrov. Okoli vsakega količka je na spodnji strani nameščen črn trak, širok najmanj 2 in največ 2,5 cm. Širina vrat je najmanj 1,2 in največ 4 metre. Količki morajo biti okrogli, dolžine od 1,6 do 2 metra, in premera 3,5 do 5 cm. Biti morajo dovolj težki, da zaradi vetra pretirano ne nihajo. Sistem za nameščanje količkov mora omogočati enostavno prilagoditev posameznega količka pri vsakih vratih. Vsaka vratica morajo imeti tablo s številko vrat dimenzij 30x30 cm. Številke morajo biti izpisane na obeh straneh table. Izpisane morajo biti v črni barvi na beli ali rumeni podlagi. Vsaka številka in črka morata meriti 20 cm v višino in 2 cm v širino. Na strani, nasprotni smeri pravilne vožnje, mora biti označena rdeča diagonalna črta, ki poteka od spodnjega levega do zgornjega desnega kota. Predvidi se 40 vratic.

V sklopu preostalih ureditev se izvede sonaravna ureditev tribun, ki sledijo reliefni konfiguraciji terena. Ob kajakaški progi se uredijo pešpoti na obeh bregovih. Predvidi se prostor za postavitev otroških igral vključno z igrali. V sklopu zunanje ureditve se predvidi ureditev fitnesa na prostem. Fitnes obsega urejen prostor z cca 10 napravami. Celotno območje se hortikolturno uredi.

Za prehod med levim in desnim bregom se izvedeta dve mostni povezavi od tega je ena samo za pešce medtem ko ena omogoča dostop z vozili do maksimalne osne obremenitve 3,5t.

Predvidi se sistem razsvetljave kajak proge. Razsvetljava je namenjen učinkovitejši izrabi vodnih površin, saj omogoča izvedbo treningov v večernih urah hkrati mora omogočati tudi izvedbo atraktivnih tekmovanj najvišjega ranga. Pri zasnovi je potrebno upoštevati da je izvedba takšna ki ustreza pogojem saj je del proge v polavnem območju. Konfiguracija mora zadoščati za enakomerno osvetlitev 100lx po celi progi kar je potrebno dokazati z ustreznem izračunom.

V sklopu projekta inštalacij kajakaške steze je potrebno izdelati projektno rešitev za:

·	Pametno LED razsvetljava

·	Ozvočenje (IP)

·	Chip timing + kontrola dostopa

·	Wi-Fi  omrežje

·	Video (za trenerje in tekmovalce, komercialne aktivnosti, VOD, video streaming to CDN providers)

Zapornica za regulacijo dotoka vode iz akumulacije mora biti izvedena skladno z navodili koncesionarja in sicer:

·	Definirati obratovanje Kajak steze v odvisnosti od hidrologije (določiti min in max pretok reke Save, upoštevati tudi tehnični minimum agregata).

·	Pri načrtovanju in obratovanju upoštevati nižanja zajezne gladine (obratovanje (- 1,1 m), visoke vode, vzdrževanje).

·	Tehnične rešitve predložiti v pregled in potrditev HESS (za del, ki vpliva na HESS)

·	Na vhodu v Kajak stezo mora biti remontna zapornica oz. tabla.

·	Za rem. zapornico je regulirana zapornica, ki omogoča zvezno spremembo pretoka od 0 do 12 m3/s.

·	Na vtoku mora biti merilni sistem pretoka.

·	Posluževanje reg. zapornice je iz Komande HEBR oz. HEKK.

·	Nad vtokom mora biti vzpostavljen video nadzor (? – širši video nadzor).

·	Izdelati rešitev za obvladovanje plavja na vstopu v Kajak stezo (rešetke, …).

·	Definirati električno napajanje predvsem vtočnega dela Kajak steze (? - priklop o

·	Zagotoviti komunikacijsko povezava med Upravljalcem kajak steze in Komando HE.

Iztok iz spodnjega ciljnega umirjevalnega jezera se uredi tako da bo višinski skok omogočal surfanje. Potrebno je dimenzionirati vodni objekt s katerim bi ustvarili stoječi vodni val s karakteristikami , ki bodo omogočale vodni šport , surfanje oz. deskanje na vodi. Uredi se dostop na val v obliki ploščadi. Predvideti je potrebno rešitev, ki bo ob enem omogočala prevoznost z kajaki.

Preostali del umetnega kanala se na odseku med predvideno lokacijo kjer bo stoječi val in predvidenim križanjem z prehodom za vodne organizme prav tako uredi kot slalom progo z ovirami, ki bo primerna za začetnike. Prav tako se predvidi sistem za postavitev vratic.

V projektu je potrebno obdelati tudi izven nivojsko križanje prehoda za vodne organizme in odvodnega kanala v podslapje HE Brežice. Predvidi se tudi ustrezna zaščita, ki bo preprečevala dostop v odvodni kanal na mestu križanja. Potrebno je zagotoviti visoko stopnjo varnosti.

Za potrebe funkcioniranja kompleksa se izven nivoja visokih vod postavi čolnarna. Čolnarna je pritličen objekt deloma dvoetažen velikosti cca 400-500 m2 neto tlorisne površine.

V čolnarni je potrebno predvideti prostor za hranjenje čolnov, ter opreme. Predvideti je potrebno tudi spremljajoče prostore, ki so potrebni za funkcioniranje kajakaškega kluba in sicer: garderobo za preoblačenje s prostorom za tuširanje, ločeno za moške in ženske, manjši prostor za vadbo v zimskem času, pisarno, ter sejno sobo. Ob prostorih za delovanje društva se predvidi še prostor za opravljanje dejavnosti izposoje kajakov, hydrospeedov, rafting,.. Za to dejavnost je potrebno predvideti prostor za sprejem gostov, prostor za pranje sušenje in shranjevanje opreme, ter shranjevanje raftov, čolnov in druge opreme. Predvidi se prostor in oprema za fizioterapijo, masažo, zdravniški pregled, psihološko svetovanje, ipd..

V sklopu čolnarne se predvidi tudi gostinski obrat.

Predvidi se tudi manjši poslovni prostor za prodajo kajakaške opreme.

Ogrevanje objekta se predvidi s toplotno črpalko. Za sanitarno vodo se predvidi strešne kolektorje. Prezračevanje se izvede z rekuperacijo.

Potrebno je urediti dostop do čolnarne iz povezovalne ceste ob akumulacijskem jezeru. Na zgornjem platoju se predvidi parkirišče za obiskovalce.

V sklopu projekta je potrebno sprojektirati tudi vse potrebne priključke, ki zagotavljajo minimalno komunalno opremljenost centra (priključek na elektro, vodovodno in TK omrežje.

Ob brežini akumulacijskega jezera se predvidi postajališče za avtodome s standardizirano opremo za 30 avtodomov Predvidi se vstop skozi zapornico. Plačilo s plačilnim avtomatom ločen za nočitev, elektriko, plačilo za praznjenje wc kaset.

Celotno območje vodnega centra se ustrezno ogradi, da onemogoča dostop nepooblaščenim osebam izven obratovalnega časa. Ograditev se predvidi z panelno ograjo višine 2,00 m.

V sklopu vodnega centra se predvidi okoli 2 ha velike vodna površina, vse brez poviševanja terena in umeščanja grajenih objektov. Umeščeno mora biti čim bolj sonaravno. Omogočati mora postavitev «WAKEPARKA« za deskanje na vodi.

3.	 OBSTOJEČA RAZPOLOŽLJIVA DOKUMENTACIJA

Za obravnavano območje je bila izdelana projektna dokumentacija IDZ junij 2015, ki jo je izdelal projektivni biro mprojekt projektiranje, svetovanje, nadzor Matjaž Avšič s.p., Krška vas 7D, 8262 Krška vas , št. projekta 26 / 13.

4.	 SOGLASJA K PROJEKTU

Pridobiti je potrebno vsa soglasja upravljavcev obstoječih in predvidenih komunalnih vodov, ter uskladitev projekta z izdelovalcem projekta jezovne zgradbe in projektantom ostalih infrastrukturnih ureditev za HE Brežice. Prav tako je potrebno pridobiti soglasje Kajakaške zveze Slovenije pred oddajo projekta.

5.	OBSEG DEL – določen v prilogi projektne naloge